"Реконструкция Путилковского шоссе в городском округе Красногорск Московской области»

В соответствии с результатами акустических расчетов, представленными в проектной документации в разделе 7. Мероприятия по охране окружающей среды Часть 1. Пояснительная записка шифр 1/2018-46-ООС1и1, превышения шума на фасадах жилых домов является значительным, по адресам:

- деревня Путилково, городской округ Красногорск, Московская область, Путилковское шоссе, дом 4к1;

- деревня Путилково, городской округ Красногорск, Московская область, Новотушинская улица, дом 1;

- деревня Путилково, городской округ Красногорск, Московская область, Новотушинская улица, дом 2;

- деревня Путилково, городской округ Красногорск, Московская область, Новотушинская улица, дом 3;

- деревня Путилково, городской округ Красногорск, Московская область, Новотушинская улица, дом 4;

- деревня Путилково, городской округ Красногорск, Московская область, Новотушинская улица, дом 5;

Эквивалентный уровень звука в ночное время суток превышает нормативный на фасадах 2-го этажа жилых зданий до 20,6 дБа – данные превышения шума являются значительными.

Для обеспечения предельно допустимых уровней шума в нормируемых помещениях зданий предусмотрено установка вентиляционных клапанов. При открытом положении вентиляционного клапана и относительной влажности внутреннего воздуха 15% звукоизоляция окна должна составлять 39,5 дБа, что обеспечит снижение внешнего шума потока городского транспорта на 41-44 дБа. При закрытом положении клапана звукоизоляция окна будет равна 40,6 дБа, что обеспечит снижение внешнего шума потока городского транспорта на 43-46 дБа.

В целях реализации обеспечения допустимого уровня шума при Реконструкции Путилковского шоссе в городском округе Красногорск Московской области проектной документацией предусмотрена установка проветривателя Airbox Comfort.

Клапан Airbox Comfort служит для приточной вентиляции помещений. Принцип действия - движение воздуха в результате разницы давлений между помещением и окружающей средой. Монтаж клапана осуществляется на створку. Способ регулировки - ручной.

Организация воздухообмена в помещениях при использовании приточного клапана Airbox Comfort происходит в соответствии с требованиями "Рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома" ТР АВОК 4 2004 г. и СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Принцип работы приточного оконного клапана Air-Box Comfort

Свежий воздух с улицы попадает в канал между рамой и створкой в местах замены фрагментов типовых уплотнителей на специальные. Затем через клапан, установленный на верхней части створки, воздух попадает в помещение.

Контроль воздушного потока осуществляется с помощью перемещения ручки регулятора, которая в свою очередь приводит в движение заслонку, обеспечивающую плавное регулирование притока воздуха.

ВАЖНО! Приточные клапаны работают эффективно при гарантированной постоянной тяге в вытяжных каналах. В случае отсутствия тяги необходимо организовывать механическую постоянную вытяжную систему.

Клапан Air-Box Comfort совместим с любыми типами поворотных и поворотно-откидных пластиковых окон вне зависимости от марки оконного профиля.

АКТ о проведении работ по установке / отказе от установки приточного клапана Airbox Comfort.

Настоящий акт составлен между собственником жилого помещения расположенного по адресу: деревня Путилково, городской округ Красногорск, Московская область,___________________________________________________________, ФИО ________________________________________________________________________, паспорт ______________________________________________________________________, место регистрации _____________________________________________________________

и представителем субподрядной организации ООО «Артель»___________________ проводящим работы по установке приточного клапана Airbox Comfort.

Собственник жилого помещения подтверждает, что ему предоставлена информация о необходимости установки приточного клапана Airbox Comfort, принципе действия приточного клапана Airbox Comfort.

Собственник жилого помещения самостоятельно, без принуждения, принимает решение об установке / отказе от установке приточного клапана Airbox Comfort.

ненужное вычеркнуть

Собственник жилого помещения                      Представитель ООО «Артель»

_____________________________                     ______________________________

_______________________________                        ________________________________

дата ____________